## Slide 1: Importación datos tronadura en DRILLIT Superintendencia Perforación y Tronadura MLP

## Slide 2: Antecedentes Generales
Con el objetivo de facilitar y agilizar la digitalización de los datos generados en el proceso de tronadura, TIMining DRILLIT posibilita la importación manual de datos a través de un archivo estandarizado en base al formato original del proveedor de explosivos.
La arquitectura cliente-servidor disponibiliza en línea una base de datos propia del sistema, la cual es poblada en dos instancias:
Importación automatizada y en tiempo real desde los sistemas de navegación de perforación y/o otras fuentes de información en línea
Importación manual de los datos de tronadura y/o otros datos

## Slide 3: Configuraciones iniciales

## Slide 4: Procedimiento de configuración para carga de datos Tronadura
Para la importación manual de datos de tronadura, se requiere que todos los usuarios a cargo de este proceso deban modificar previamente la configuración del PC para evitar problemas y errores de formato en los archivos que se importarán al traspasarse de un usuario a otro.
Esta configuración es requisito obligatorio tanto para la generación de los archivos como para la importación de estos mismos de forma correcta en DRILLIT.
Los pasos para la correcta carga de datos son los siguientes (en orden cronológico):
Configuración regional del sistema operativo Windows
Configuración opciones avanzadas Microsoft Excel
Configuración formato archivo de importación de datos de tronadura

## Slide 5: 1. Configuración regional del sistema operativo Windows
Lo primero es modificar el formato de número en la configuración regional del sistema operativo. Para esto se debe acceder a Región en Panel de Control y luego Configuración adicional.
Aquí se debe personalizar los siguientes formatos:
Símbolo decimal: “.” (punto)
Símbolo de separación de miles: “,” (coma)
Separador de listas: “,” (coma)

## Slide 6: 1. Configuración regional del sistema operativo Windows

## Slide 7: 2. Configuración opciones avanzadas Microsoft Excel
Lo segundo es configurar las opciones de formato de número de trabajo en Excel para que sean coherentes con la configuración del sistema. En Excel, se debe ir a Archivo y luego en Opciones de Excel se debe acceder en Avanzadas.
Aquí se debe personalizar los siguientes formatos:
Separador decimal: “.” (punto)
Separador de miles: “,” (coma)

## Slide 8: 2. Configuración opciones avanzadas Microsoft Excel

## Slide 9
  Una vez modificadas las configuraciones de sistema y de Excel, podemos trabajar sin problemas de lectura al pasar de formato .xlsx a .csv y viceversa.
  Para importar los datos de carguío de explosivo pozo a pozo, se requiere completar un archivo formato .csv (disponibilizado por TIMining) con la información de carguío de pozo dispuesta por los proveedores de explosivo.
  Para la importación, de forma obligatoria el formato del archivo debe ser CSV (delimitado por comas).
3. Configuración formato archivo de importación de datos

## Slide 10: Importación de datos

## Slide 11
Procedimiento de importación de archivos de tronadura
  Importación de datos de tronadura en DRILLIT: Se realiza a través de un importador manual desarrollado dentro de la interfaz del software para la carga de archivos formato .csv

## Slide 12
Procedimiento de importación de archivos de tronadura
  Importación de datos de tronadura en DRILLIT: Una vez seleccionado el archivo, se debe configurar la fecha a la que corresponde a la tronadura realizada. De esta forma, al consultar un intervalo de fecha, el software mostrará las tronaduras realizadas en ese periodo con su información asociada.

## Slide 13
Procedimiento de llenado de archivo de importación
  a. Formato archivo de importación: El archivo tipo contiene 25 columnas para almacenar la información correspondiente al tipo de información solicitada en cada columna. Para una correcta lectura de la información, este formato no debe ser modificado, es decir, no puede ser alterado el nombre de columna, orden ni la cantidad de columnas; tampoco pueden agregarse columnas con información adicional.

## Slide 14
  b. Identificador de malla de perforación: Para cruzar la información con la base de datos de perforación e identificar a que malla de perforación corresponde la información de tronadura asociada a un pozo perforado, se requiere que la columna “MALLA” contenga el nombre exacto con el cual es cargada la malla en la base de datos de perforación. El estándar de nomenclatura es de acuerdo al banco y fase es:
  MAF07-R1-banco-número de malla
  MAF09-SE-banco-número de malla
  MAF10-N-banco-número de malla
  MAF11-W-banco-número de malla
  ** En algunos casos, existen mallas cargadas en la base de datos de perforación con su nombre estándar y con una terminación en “_vm”, lo que debe ser considerado para la importación de esas mallas
Procedimiento de llenado de archivo de importación

## Slide 15
  c. Identificador de pozo en la malla de perforación: Para cruzar la información con la base de datos de perforación e identificar que la información de tronadura asociada a un pozo corresponde a un pozo planificado, se requiere que en la columna “ID POZO” contenga el nombre de pozos existentes en una malla de perforación planificada.
  Para el caso de perforaciones auxiliares o perforaciones sin un ID de diseño planificado, la información de tronadura asociada a estos pozos no puede ser importada. Dentro de la interfaz del importador, existe la opción de ignorar la carga de perforaciones no encontradas en una malla planificada.
Procedimiento de llenado de archivo de importación

## Slide 16
  d. Nombre del archivo: No existe una condición para nombrar el archivo, pero se recomienda nombrarla con en mismo nombre de la malla o polígono a la que corresponde, ya que se esa forma quedará identificada en el software.
Procedimiento de llenado de archivo de importación

## Slide 17
  e. Exactitud de valores numéricos: Al ser un archivo .csv (valores separados por comas) es importante que los valores numéricos se muestren con todos los decimales necesarios al momento de ingresar la información en el archivo, para que no se pierdan decimales y se generen valores redondeados al guardarlo.
Procedimiento de llenado de archivo de importación

## Slide 18
  f. Formato de valores: cada columna debe contener valores en el formato correspondiente de acuerdo al tipo de información requerida para que pueda ser leída correctamente (número o texto).
Procedimiento de llenado de archivo de importación
  Columnas formato texto:
  MALLA
  CARGA FONDO DISEÑO
  CARGA COLUMNA DISEÑO
  CARGA FONDO REAL
  CARGA COLUMNA REAL
  Columnas formato número:
  ID POZO
  DIAMETRO PLG
  KG FONDO DISEÑO
  AIRE FONDO DISEÑO
  KG COLUMNA DISEÑO
  AIRE INTERMEDIO DISEÑO
  GRAVILLA INTERMEDIO DISEÑO
  AIRE SUPERIOR DISEÑO
  TACO GRAVILLA DISEÑO
  SECUENCIA DETONACIÓN DISEÑO
  PROFUNDIDAD REAL
  KG FONDO REAL
  AIRE FONDO REAL
  KG COLUMNA REAL
  AIRE INTERMEDIO REAL
  GRAVILLA INTERMEDIO REAL
  AIRE SUPERIOR REAL
  TACO GRAVILLA REAL
  SECUENCIA DETONACIÓN REAL
  AGUA

## Slide 19
  g. Información mínima para importación: cada archivo de tronadura debe contener campos mínimos de información para poder importada en la base de datos de DRILLIT de forma coherente.
  Las comunas mínimas de información para cada pozo son:
  Malla
  ID pozo
  Diámetro PLG
  Al menos un tipo de explosivo diseño (nombre y kg)
  Al menos un tipo de explosivo real (nombre y kg)
  Si un pozo carece de algunos de estos datos, por ejemplo, falta la información de los kg reales cargados, ese pozo no puede ser importado y debe ser eliminado del archivo.
Procedimiento de llenado de archivo de importación

## Slide 20: Reporte de errores de importación

## Slide 21
  a. Errores de formato planilla de importación: el archivo debe contener las 25 columnas de acuerdo a la estructura definida previamente (nombre, orden y cantidad de columnas) para ser cargado correctamente. Si es alterado, no podrá ser importado.
Reporte de errores de importación en DRILLIT

## Slide 22
  b. Errores de formato de valores: si existen errores en formato de números y textos, o los valores no corresponden al tipo de información requerida en la columna, el archivo no podrá ser leído correctamente, y por ende no será importado
Reporte de errores de importación en DRILLIT

## Slide 23
  c. Información mínima: el archivo debe contener campos mínimos para que la tronadura pueda ser válida e importada correctamente. Si existen pozos con información mínima incompleta, estos deben ser eliminados del archivo para que pueda ser importado.
  Malla
  ID pozo
  Diámetro PLG
  Al menos un explosivo teórico (nombre, kg)
  Al menos un explosivo cargado (nombre, kg)
Reporte de errores de importación en DRILLIT

## Slide 24
  d. Errores de consistencia de información: la información importada debe cumplir con los siguientes criterios de calidad:
  La malla (polígono de tronadura) debe existir en la base de datos de perforación, es decir, debe corresponder a una malla cargada previamente
  Los pozos deben existir en la malla de perforación (polígono de tronadura)
  El pozo no debe haber sido tronado antes en el polígono, es decir, que se haya importado anteriormente información de tronadura
Reporte de errores de importación en DRILLIT